СВЕТИЛЬНИК ПАСПОРТ 1. НАЗНАЧЕНИЕ Светильник пристраиваемый, на базе тонких люминесцентных ламп Т5 (цоколь G5 и ( 16 мм) с повышенной светоотдачей и боль- шим сроком службы, предназначен для внутреннего освещения общественных помещений. Допускается применение светильников для освещения производственных и жилых помещений. Светильник соответствует ТУ 3461-007-47332471-2005. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1. Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц 2.2. Основные параметры и характеристики: Обозначение светильника Номинальная мощность, Вт Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды Коэффициент пульсации светового потока POLARIS 214 В22 - 2×14 - IP20 менее 1 % POLARIS 414 А19 - 4×14 менее 1 % POLARIS 414 B15 - 4×14 менее 1 % POLARIS 128 А20 - 1×28 менее 1 % POLARIS 228 А21 - 2×28 менее 1 % POLARIS 228 А22 - 2×28 менее 1 % POLARIS 228 В19 - 2×28 менее 1 % POLARIS 428 A23 - 4×28 менее 1 % POLARIS 154 А24 - 1х54 менее 1 % POLARIS 254 А25 - 2х54 менее 1 % POLARIS 254 А26 - 2х54 менее 1 % 3. УСТРОЙСТВО Светильник состоит из следующих составных частей: а) корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (электронный пускорегулирующий аппарат, патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника); б) двойной параболический отражатель из анодированного алюминия. 4. МОНТАЖ 4.1. Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности. 4.2. Снимите зеркальный отражатель (с 4-х пружинных защелок). Питающие провода пропустите через отверстие в верхней части корпуса (основание) светильника и подсоедините их к клеммной колодке, заземляющий провод закрепите к контакту, обозначенному знаком Прикрепите светильник к потолку, с помощью шурупов. Установите лампы в светильник (если они не вставлены). Установите на место зеркальный отражатель. Включите питание. Очистку отражателей светильников от загрязнения и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей. 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ В комплект поставки входят: Светильник в сборе – 2 шт. Паспорт – 1 шт. Упаковка (картонная упаковка) – 1 шт. 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания. Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0.-75. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ. Сделано в России