Инструкция по монтажу светильников серии SPORT LED

| Наименование | Установочные размеры АxВ, мм |
| --- | --- |
| OPL/S ECO LED 1200 | 1050x270 |
| PRS/S ECO LED 1200 | 1050x270 |

# Text boxes

Просверлить в потолке четыре отверстия согласно схеме. Забить в полученные отверстия дюбели.

1

Распаковать и подготовить к установке светильник (со светильника снять рассеиватель).

20

3

Вщелкнуть опоры в корпус светильника:

4

Ввести сетевые провода через отверстие в светильнике.

Совместить отверстия крестовины защитной решетки и светильника с подготовленными отверстиями в потолке. Прикрутить светильник с решеткой шурупами к потолку.

5

6

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

7

Вставить в светильник рассеиватель. Вставить в лепестки свободный край защитной решетки и зафиксировать его специальными винтами с пластиковыми головками.